## Slide 1
DWG to ESP300 코드 개요
연구실 보고서 형식
- 목적: CAD 도면을 ESP300 X/Y/Z 스테이지 구동 코드로 변환한다.
- 대상 장비: 25 mm x 25 mm 유리판이 움직이는 샘플 스테이지, 고정된 레이저 조사부.
- 주요 산출물: Python 실행 코드, Jupyter notebook, SVG preview, 브라우저 2D/3D visualizer.
- 본 슬라이드는 코드 구조와 실험 전 확인해야 할 동기화/초점 로직을 요약한다.
DWG to ESP300 code overview | 1/11
Notes: [Sources]
- README.md
- dwg_to_esp300.py
- visualizer_server.py
- visualizer/app.js

## Slide 2
실험 장치 전제를 코드에 고정했다
- 유리판 크기는 25 mm x 25 mm로 취급한다.
- 사용 가능 영역은 중앙 원형 영역이며, 기본 지름은 25 mm이다.
- 좌표 시작점은 유리판 중심, 즉 (12.5 mm, 12.5 mm)이다.
- 레이저는 고정되어 있고 실제 이동 대상은 유리판/스테이지이다.
- 기본 laser_on()/laser_off()는 출력문이며, TTL 제어 명령은 별도 입력 가능하다.
DWG to ESP300 code overview | 2/11
Notes: [Sources]
- dwg_to_esp300.py lines 1311-1368
- visualizer_server.py lines 135-145
- visualizer/app.js lines 622-650

## Slide 3
파일 구성은 변환, 서버, UI, 산출물로 나뉜다
Core files
- dwg_to_esp300.py: DWG/DXF geometry를 읽고 ESP300 Python script와 notebook을 생성한다.
- visualizer_server.py: local HTTP API로 trace, plan, export, download를 처리한다.
- visualizer/app.js: 2D preview와 3D 유리판 이동 시뮬레이션을 렌더링한다.
Run and outputs
- generated/: UI에서 export한 선택 경로별 ESP300 코드가 저장된다.
- launch_dwg_to_esp300.ps1: 바탕화면 바로가기에서 서버와 UI를 열기 위한 launcher이다.
DWG to ESP300 code overview | 3/11
Notes: [Sources]
- README.md
- REVIEW_PACKAGE_README.txt
- visualizer_server.py lines 739-895

## Slide 4
DWG/DXF 변환 파이프라인
- 1. DWG 입력은 DXF로 변환하거나, DXF 입력은 그대로 사용한다.
- 2. ezdxf로 LINE, POLYLINE, ARC, SPLINE 등 geometry를 점열로 flatten한다.
- 3. design trace mode에서는 주석/전역 보조선으로 보이는 path를 걸러낸다.
- 4. 단위는 mm 기준으로 변환하고, 도면을 유리판 중심에 맞춘다.
- 5. 최종 scale은 중앙 사용 가능 원 안에 들어가도록 한 번 더 제한한다.
DWG to ESP300 code overview | 4/11
Notes: [Sources]
- dwg_to_esp300.py lines 205-318
- dwg_to_esp300.py lines 324-406
- dwg_to_esp300.py lines 1317-1336

## Slide 5
경로 순서는 이동 거리 감소를 목표로 최적화한다
- 초기 순서는 현재 위치에서 가장 가까운 path를 고르는 greedy 방식이다.
- 열린 path는 시작점과 끝점 중 현재 위치에 가까운 방향으로 뒤집을 수 있다.
- 닫힌 path는 현재 위치와 가장 가까운 점을 시작점으로 회전한다.
- 이후 제한적인 local search로 순서를 개선한다.
- 따라서 전역 최단 경로 보장은 아니지만, 실험용 travel 감소 heuristic으로 동작한다.
DWG to ESP300 code overview | 5/11
Notes: [Sources]
- dwg_to_esp300.py lines 421-550
- visualizer_server.py lines 407-473

## Slide 6
passes가 2 이상일 때 이동 끝점을 고려한다
- 각 path의 pass count는 UI 또는 실행 인자로 지정된다.
- 열린 path는 pass마다 forward/backward를 번갈아 사용해 불필요한 되돌아가기를 줄인다.
- 닫힌 path는 같은 폐곡선 방향을 반복해도 끝점이 시작점과 같으므로 안정적이다.
- visualizer_server.py는 pass 이후 예상 endpoint를 계산해 다음 path 순서 최적화에 반영한다.
- 생성된 script도 같은 alternating-pass 규칙으로 실제 move를 실행한다.
DWG to ESP300 code overview | 6/11
Notes: [Sources]
- visualizer_server.py lines 368-418
- dwg_to_esp300.py lines 851-856
- dwg_to_esp300.py lines 979-996

## Slide 7
ESP300 명령은 축별 absolute move와 position wait로 구성된다
- 축 번호는 X=1, Y=2, Z=3으로 정의된다.
- 기본 명령 패턴은 MO, VA, PA, TP이다.
- move_abs()는 PA 명령, set_velocity()는 VA 명령을 보낸다.
- get_position()은 TP 응답을 읽고 빈 응답 또는 파싱 실패 시 5회 재시도한다.
- wait_xy_position()과 wait_axis_position()은 목표 좌표 도달 여부를 position tolerance로 확인한다.
DWG to ESP300 code overview | 7/11
Notes: [Sources]
- dwg_to_esp300.py lines 610-632
- dwg_to_esp300.py lines 733-818

## Slide 8
X/Y 동기화는 같은 도착 시간을 만들도록 계산한다
- 직선 segment의 전체 이동 시간은 vector distance / command speed로 계산한다.
- X축 속도는 abs(dx) / move_time, Y축 속도는 abs(dy) / move_time로 설정한다.
- 두 축의 PA 명령은 거의 연속으로 전송되어 같은 시간에 목표점에 도달하도록 한다.
- position wait mode에서는 TP 기반으로 실제 도달을 확인한다.
- Y축 관련 짧은 멈춤/드리프트 완화를 위해 travel 이후 추가 settle time을 둔다.
DWG to ESP300 code overview | 8/11
Notes: [Sources]
- dwg_to_esp300.py lines 925-959
- dwg_to_esp300.py lines 624-627

## Slide 9
Laser-off travel에서는 유리판 Z를 defocus한다
- 다음 cut 시작점까지 XY travel이 필요할 때만 laser off와 Z defocus를 수행한다.
- 기본 defocus는 focus_z에서 1 mm 이동하며, 이동 시간은 Z speed로 계산된다.
- Z 이동 후에는 position wait 또는 sleep wait를 적용하고 settle time을 둔다.
- 연속된 cut 구간 또는 같은 위치에서 다시 자르는 경우에는 굳이 Z를 바꾸지 않는다.
- 마지막 종료 단계에서도 laser off 후 defocus 위치로 이동해 안전 상태로 마무리한다.
DWG to ESP300 code overview | 9/11
Notes: [Sources]
- visualizer_server.py lines 231-327
- dwg_to_esp300.py lines 859-923
- dwg_to_esp300.py lines 963-976
- dwg_to_esp300.py lines 1021-1034

## Slide 10
Visualizer는 계획과 실제 코드 생성을 연결한다
- 2D panel은 도면 경로, 중앙 사용 가능 원, 진행된 cut/travel segment를 표시한다.
- 3D panel은 고정 레이저 아래에서 유리판과 도면이 X/Y/Z로 움직이는 모습을 보여준다.
- 사용자는 path 선택, pass count, feed/travel/Z speed, optimize 여부를 조정할 수 있다.
- /api/plan은 선택된 경로를 motion segment로 만들고, /api/export는 ESP300 script를 생성한다.
- 현재 UI는 2D와 3D를 좌우 배치하여 공간 활용과 가시성을 개선했다.
DWG to ESP300 code overview | 10/11
Notes: [Sources]
- visualizer/app.js lines 109-120
- visualizer/app.js lines 321-370
- visualizer/app.js lines 488-930
- visualizer_server.py lines 778-895

## Slide 11
검증 상태와 실제 실행 전 확인 사항
- Python compile check와 JavaScript parser check를 통과했다.
- 생성된 2-pass path는 25 mm 중앙 원 안에 margin 0.05 mm 조건으로 배치된다.
- TP read retry, empty TP handling, travel/Z settle time 보강이 반영되어 있다.
- Live run 전에는 dry-run 출력, visualizer path, mechanical zero, sample mounting을 확인해야 한다.
- 남은 한계: 최적화는 heuristic이며, 실제 레이저 TTL 제어는 장비 연결 방식에 맞춰 별도 검증이 필요하다.
DWG to ESP300 code overview | 11/11
Notes: [Sources]
- REVIEW_PACKAGE_README.txt
- dwg_to_esp300.py
- visualizer_server.py
- visualizer/app.js